## Slide 1: Work report
Yuchi Tian
2022.9.22

## Slide 2: CT Bed Tabletop Defect Detection
Defect
Detected!

## Slide 3: 流程优化 (Proposed)
扫描工件
打开图像&调节W/L
人工判别
人工截图
打包上传
扫描工件
软件判别
复核图像
PASS
ELSE
PASS
ELSE
截图保存
打包上传
床面板质检辅助软件
读取图像
人工复核

## Slide 4: 挑战
正样本（瑕疵样本）数量太少(11张)
瑕疵点小且形式多样

## Slide 5
瑕疵样本人工生成
原瑕疵图
瑕疵提取
随机生成
原正样本：11（两个用于瑕疵生成模板 如左侧图）
原负样本：648
在负样本上生成瑕疵样本：1296
生成流程：
图像
增强
稀疏重建
重建误差
阈值
原图瑕疵区域像素值提取
新图像随机位置赋值瑕疵区域像素值

## Slide 6: 检测方法：YOLO
训练集：1037（生成样本）
验证集：259（生成样本）
测试集正样本10个（真实样本）
准确率：9/10
测试集负样本596个（真实样本）
准确率100%
验证集 | F1-Score | Recall | Precision | MAP | Best Epoch | Total Epoch
259 | 98.0% | 96.58% | 99.12% | 99.42% | 480 | 575
表1.模型性能测试结果

## Slide 7: 预处理
原图
底部裁剪
尺寸还原

## Slide 8: 结果：成功（8）

## Slide 9: 结果：假阳（1）
假阳
未检出

## Slide 10: 结果：失败（1）
未检测出（可能通过调参后检出）
未检出

## Slide 11: 优化策略
提升人工样本多样性
对模板瑕疵点边缘进行平滑处理
模型调参